## Slide 1
Bevezetés
Az autóipar a képlékeny lemezalakítás szempontjából mindenkor kulcs iparágnak számít. Ennek megfelelően azok a követelmények, amelyeket az autóiparral szemben támasztanak, a lemezalakítás szempontjából is meghatározóak. Az autóipar az utóbbi időben igen ellentmondásos követelményekkel néz szembe: a jobb teljesítőképesség mellett kisebb fogyasztás, és kevesebb káros anyag kibocsátás, magasabb komfort és fokozott biztonság alapvető követelményeknek számítanak, amelyek hagyományos anyagminőségekkel nem, vagy csak részlegesen elégíthetők ki. Ezen olykor egymásnak is ellentmondó követelmények kielégítése jelenti a legnagyobb kihívást és egyben a hajtóerőt az autóipar és egyidejűleg a képlékeny lemezalakítás számára is.
E sokoldalú követelmények kielégítésének egyik legfontosabb lehetősége a tömegcsökkentés elveinek és módszereinek gyakorlati alkalmazása. Azonban a tömegcsökkentés és egyidejűleg a fokozott biztonság követelményeinek a kielégítése megköveteli az egyre nagyobb szilárdságú fémek és ötvözetek alkalmazását.
Tatiane Wadas1,a, Miklós Tisza1,b
1Miskolci Egyetem, Anyagszerkezetani és Anyagtechnológiai Intézet
aPhD hallgató, Sályi István Doktori Iskola, e-mail: tatiane.wadas@uni-miskolc.hu,
bProfesszor emeritus, tudományos vezető, e-mail: tisza.miklos@uni-miskolc.hu
Azonban az is jól ismert, hogy a szilárdság növelésével az alakíthatóság is jelentősen csökken, miközben az autóipari alkatrészek, különösen a karosszéria elemek gyártásánál, az alakíthatóság az egyik legfontosabb tulajdonság. Az utóbbi évtizedekben hatalmas fejlődés figyelhető meg az egyre nagyobb szilárdságú acélok és könnyűfémek alkalmazásában. Az acéloknál a különféle kettős-fázisú (DP) acélok, a TRIP és TWIP acélok, míg a könnyűfémek vonatkozásában a nagyszilárdságú alumínium ötvözetek a legjobb példák a fenti követelmények kielégítésében. Azonban mind a nagyszilárdságú acélok, mind pedig a nagyszilárdágú alumínium ötvözetek alkalmazása a karosszéria elemek gyártásánál gyakran okoz alakíthatósági problémákat. Ebben a közleményben, a legújabb anyagtudományi fejlesztéseket tekintjük át elsősorban a képlékeny lemezalakítás szempontjából. Az itt bemutatásra kerülő eredmények Európai Uniós és hazai forrásokból finanszírozott hazai és nemzetközi kutatási projektekben elért eredményeken alapulnak.
Az autóiparban alkalmazott főbb anyagcsoportok
  Hagyományos hidegen hengerelt (CR) acélok
  Korszerű nagyszilárdságú (AHSS) acélok
    Kettős-fázisú (DP) acélok
    TRIP, TWIP acélok
    UHSS and XHSS acélok
  Alumínium és ötvözetei
  Magnézium és ötvözetei
  Titán és ötvözetei
Néhány új fejlesztési eredmény
Acélanyagok szilárdság – alakíthatóság kapcsolatának változása
Nem-vas fémek és ötvözeteik alkalmazása az autóiparban
Új acélminőségek fejlesztése az elmúlt 40 évben
Következtetések
ANYAGOK
A fejlesztések legfontosabb hajtóerői
Az autóipar és ezzel együtt a lemezalakítás fejlesztéseinek legfontosabb hajtóerői az alábbiakból származtathatók:
Fogyasztói, felhasználói igények
Jogi előírások és a globális világpiaci verseny
Gazdaságosabban üzemeltethető
járművek
Fokozott biztonsági
követelmények
Nagyobb komfort
Kevesebb káros anyag kibocsátás
Fokozott környezetvédelem
Növelt biztonsági előírások
  Szigorúbb töréstesztek
Fogyasztói igények
Megoldás: Tömegcsökkentés
Jogi követelmények
  Kisebb fogyasztás  gazdaságosabb járművek
  Kevesebb káros anyag 
    Fokozott környezetvédelem
Ellentmondásos követelmények
  Kisebb tömeg – kisebb lemez-vastagság  fokozott biztonság  szigorúbb töréstesztek
  Megoldás: nagyszilárdságú anyagok alkalmazása
    Kedvezőtlen következmények: az alakíthatóság csökkenése
Fémes anyagok
Acélok
  Standard polimer anyagok
    Hőre keményedő, hőre lágyuló polimerek, elasztomerek
  Erősített polimer anyagok
    Szálerősítéses polimerek
      Üvegszál erősítéses polimerek (GFRP)
      Karbonszálerősítéses polimerek (CFRP)
  Műszaki kerámia anyagok
  Kompozit (hibrid) anyagok
Nem-vas fémek és ötvözeteik
Nemfémes anyagok
Új acélanyagok kifejlesztése szinte minden 5 évben
Tulajdonságok folyamatos javulása
  Mechanikai anyagjellemzők
  Mikroszerkezeti jellemzők
     A fokozott követelményeknek való minél teljesebb megfelelés érdekében
Folyamatosan növekvő szilárdsági jellemzők
  A lágyacélok 300 MPa szilárdságának folyamatos növekedése, az alakíthatóság 30-40%-os javulásával
  A szilárdsági jellemzők növekedése egészen 1500 - 2500 MPa értékig az X-AHSS (Extra Advanced High Strength Steels) és az U-AHSS (Ultra Advanced High Strength Steels) anyagoknál
  Eközben az alakíthatóság még a lágyacélok alakíthatóságát is meghaladja (Teljes nyúlás növekedése 50-60%-ig)
  Az új fejlesztések három generációját különböztetjük meg az Rm  A80 szorzat alapján
    Első generációs AHSS: Rm  A80 = 20,000
    Második generációs AHSS: Rm  A80 = 40,000
    Harmadik generációs AHSS: Rm  A80 = 60,000
Az új acélanyagok néhány jellemzője
Alumínium ötvözetek
  Alakítható Al-ötvözetek
  Önthető Al-ötvözetek
  Főleg precipitációval és diszperzióval keményedő ötvözetek
  Ígéretes eredmények a közelmúltban szabadalmaztatott Hot Forming & Quenching (HFQ®) eljárás alkalmazásával
Kis sűrűségű Magnézium ötvözetek
  Elsősorban öntött és kovácsolt alkatrészek
  Ígéretes eredmények Mg lemezek T = 150-200 oC-on végzett alakításával bonyolult geometriájú alkatrészeken
Titán ötvözetek
  Kivételesen nagy szilárdság/sűrűség arány
  Kiváló korrózióállóság
  Tipikus alkalmazási példák: különféle kipufogó elemek
Öntött és alakítható alumínium ötvözetek alkalmazási trendjei
A növekvő világméretű verseny az autóiparban és a képlékeny lemezalakításban gyors és dinamikus válaszokat igényelt az anyagfejlesztéseket illetően, amely a korszerű nagyszilárdágú acélok (AHSS) egész sorozatának kifejlesztéséhez vezetett, valamint a különféle könnyűfém ötvözetek, azon belül is elsősorban a nagyszilárdságú alumínium ötvözetek egyre növekvő alkalmazását eredményezte. Az új anyagok gyakran új innovatív technológiai eljárások kifejlesztését tették szükségessé. Ezek közül az acéloknál a bóros acélok (pl. 22MnB5) melegalakítását (PHS) és a nagyszilárdságú alumínium ötvözetek melegalakítását (HFQ) emeljük ki.
Professzor az Európai Mayarországért Egyesület
16 éve “Társadalmi probléma-érzékenység – szakmai megoldáskeresés”
XIX. Nemzetközi Tudományos Konferenciáján
Nagyszilárdságú acél és alumínium ötvözetek alkalmazása az autóiparban